推薦甄試入學研究計劃書

王筱婷

1.研究動機：

在大學期間，對於網路相關的課程相當有興趣，於本系(暨南大學資訊工程學系)這四年中修讀了楊峻權老師的「計算機網路」及「排隊理論」，使我對網際網路理論及架構有了初步的認識。這些課程讓我對一些網路相關的理論有所涉獵，但在實作能力上仍感不足，故激起我對網路相關領域進一步研究的動機。

與專題指導教授吳坤熹老師討論過後，他建議就我的能力和興趣，可以接續實驗室王彥翔學長畢業論文主題：「非同步互動式網頁應用架構：以AJAX核心技術之SIP網路電話信令管理系統」，將其延伸；老師同時提供我學長的論文，讓我能夠對此主題有概括性的了解；在詳細閱讀其論文後，覺得老師的建議不錯，決定就此方向作為我未來兩年的研究主題。

2.研究背景：

在網路電話日漸普遍的今日，相關的研究也如雨後春筍般地崛起，SIP(Session Initiation Signaling)信令在這當中扮演相當重要的角色。SIP是目前在VoIP(Voice over Internet Protocol)廣為應用的一套信令協定；在2000年，SIP更被3GPP(Third Generation Partnership Project)指定為 IMS (IP Multimedia Subsystem) 的主要信令協定。因著它使用方便、易管理、開發彈性高的特性，使其近來廣泛使用在多媒體會談的建立、修改及結束上頭。

而在SIP信令相關的研究中，偵測封包方面的研究對於工程師與使用者來說都是十分切身且迫切的需要。封包偵測有兩大研究的重點：效能與網路安全(包括使用者隱私的問題)。目前本實驗室已有一封包偵測系統SIP Fluoroscope網路電話信令管理系統〔簡稱SIP透視鏡〕，可運作在FreeBSD作業系統上。這套系統導入了AJAX(Asynchronos Javascript and XML)加強與使用者的互動，也由於使用網頁及資料庫結合的查詢方式，不須在Unix-like的伺服器上有高度權限便可使用，故可大幅提升系統安全，並且系統運作時不會造成網路流量太大的負擔，在在都顯示此系統的優異性。

因為SIP信令有許多開放源碼的工具和系統可使用，因此各大學校、公司、機構都可以依其所需建置SIP伺服器來使用。一通網路電話的建立，很可能會同時跨越多個網域及伺服器。若能在上述封包偵測系統架構下，加入讓不同網域的SIP伺服器可以合作進行SIP信令封包的分析，運用現有適合的分散式系統演算法，將可以更有效率地幫助網路工程師還原SIP在系統中運作的信令流程。

3.研究方法：

3.1研究進度規劃：

預計在半年內熟悉SIP封包偵測系統建置所需的相關技術，加強實作能力；一年內研究相關領域的論文及系統，並將理論架構和背景知識在研究過程中培養完備；之後運用所學得的技能及知識，找尋好的方法及思索如何與現有系統整合。以上是目前安排的預訂研究進度。

3.2技術細節

3.2.1在現有的SIP Fluoroscope封包偵測系統上，運用了幾項核心技術，分述如下：

．Libpcap API:

在SIP伺服器端上，可利用Lipcpacp API所內建的各函式來設定偵測的裝置和設定過濾封包的規則，以擷取出我們所欲得知內容的封包。

以下為偵測過程可使用函式的表列：

偵測網路卡：pcap_lookupdev()

偵測網域：pcap_lookupnet()

啟動網卡準備監聽：pcap_open_live()

選擇Ethernet網路環境：設定pcap_datalink()為DLT_EN10MB

設定篩選封包規則(只擷取UDP Port 5060的封包)：pcap_compile();pcap_setfilter()

開始擷取迴圈：pcap_loop()

．Sajax:

AJAX(Asynchronous JavaScript and XML)概念於2005年提出，主要是利用XHTML(eXtensible HyperText Markup Language)和CSS(Cascading Style Sheets)來表現網頁靜態外觀，用JavaScript控制動態顯示並將所有技術結合，使用XMLHttpRequest 函式庫與Web伺服器進行資訊交換。雖然這些技術並不是全新的發明，但是因著AJAX將其結合在一起，實現了網路上的程式能夠如同個人電腦上所使用的應用程式一般，隨著使用者的操作，馬上得到即時的效果顯示在網頁上。

而Sajax為一可方便操作AJAX的套件，只要include一個所提供的函式庫，就可使用內建的函式去呼叫AJAX引擎，向伺服器端的資料庫查詢資料。

圖1：架構比較圖〔左〕典型網頁程式運作圖 〔右〕AJAX-based網頁程式運作

3.2.2關於測試的工具，分成SIP伺服器及作壓力測試的模擬器來論述：

．SER SIP Server:

SER(SIP Express Router)是VoIP SIP伺服器中，最常被使用的開放源碼套件之一；而SERweb是一套以網頁介面來管理SER SIP伺服器的系統。

因SERweb不會完整地記錄整個通話流程信令交換的過程，本實驗室的SIP Fluoroscope封包偵測系統可以整合到SERweb當中，加強對SIP信令的管理。

圖2：SERweb系統管理者介面

．SIPp:

SIPp這個工具能夠大量產生SIP Message，運用SIP信令通話流程，建立RTP Session並設定通話時間，完成完整的通話，藉此我們可以用這項工具來進行壓力測試，得知SIP Fluoroscope系統與不同的SIP Server整合後，是否會造成原先系統過大的負擔。

圖3：SIPp封包產生(UAS端)示意圖

4.未來展望：

未來在研究所生活中，希望能針對現行SIP封包偵測系統(SIP透視鏡)的架構改良為分散式封包偵測系統。

所謂分散式的SIP透視鏡，其實就是為了更符合實際上SIP封包的傳遞所引入的機制。一個SIP封包通常會經過一個以上的SIP server，而現有的SIP透視鏡系統只能觀察單一SIP server上SIP封包的流向；當我們實地在做偵錯時，若整個建立通話的流程中SIP封包經過兩個以上的SIP server，便需開啟多個網頁瀏覽器，而且只能用肉眼去做交叉比對，實屬不便；若能將各個SIP server上所有SIP封包流向皆顯示在同一介面，並針對特定SIP封包的完整傳遞流程以圖表呈現，對於網路工程師而言，應該是從事偵錯任務時的優質工具。

圖4：VoIP通話流程中SIP封包通常需要經過多個SIP(Proxy)server

5.結語：

因為在暨南大學就讀資工系大學部四年的經驗，師長對於同學們不論於課業或是生活上皆諸多照料。埔里這塊地方遠離塵囂，沒有許多煩擾人的誘因。種種考量下，深覺暨南大學是一追求學問的好地方，希望有機會能在此完成我接下來的求學歷程。

參考文獻：

[1] 王彥翔, ” 非同步互動式網頁應用架構：以AJAX核心技術之SIP網路電話信令管理系統”

[2] J. Rosenberg, G. Camarillo, A. Johnston, J. Peterson, R. Sparks, M. Handley, E. Schooler, “SIP: Session Initiation Protocol,” IETF RFC 3261, Jun 2002.

[3] WIKIPEDIA: Session Initiation Protocol

<http://en.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol>