## Slide 1: The Implementation and Analysis of OpenFlow-based Bandwidth Aggregation Routers in Heterogeneous Networks
學生:賴意姍 指導老師: 吳坤熹 老師
異質網路中基於 OpenFlow 之 頻寬聚集路由器實作與分析

## Slide 2: 研究背景
Notes: 現代的社會中到處都在使用網路，如學校、公司、家庭、走在路上的人，變成了人生命中不可或缺的一部分。
但是在這樣的情況下，網路頻寬需求量逐漸增加，已經不再使用單一 ADSL 鏈路，而是會使用多條鏈路 ADSL 來建構高頻寬網路給客戶端 (Client)。

## Slide 3: 研究背景(Cont.)
負載平衡 (Load Balance)
  一種經常來解決鏈路負載過重的方法。
  一般常見設備:
    思科 (Cisco Router)
    Ascenlink
    威創 (Fiberlogic)
Notes: 所以負載平衡技術是一種可以來滿足大家的需求。透過負載平衡功能，讓內部網路的對外鏈路，平均分配在各個鏈路，讓所有客戶端感覺到完整的使用到各個鏈路。
一般常見設備:思科路由器、Ascenlink、威創負載平衡器

## Slide 4: 研究動機
不對等路徑度量負載平衡設備為思科之首。
必須對每台路由，逐一登入命令介面 （Command Line Interface，CLI）設定與手動啟用不對等路徑度量負載平衡此項功能。
提供一個架構讓中小企業公司都適用，並減少人為出錯的機會。
網路管理者可自行定義自家網路環境，布局限在於軟硬體設備上。
Notes: 1. 不對等路徑度量負載平衡設備的公司，只有思科推出的路由器產品才有這項功能。
2. 網路管理者必須對每台路由，逐一登入命令介面 （Command Line Interface，CLI）設定與手動啟用不對等路徑度量負載平衡此項功能。
3. 所以提供一個架構讓中小企業公司都適用，且降低平時管理網路環境所需的時間與減少人為出錯的機會。
4. 網路管理者可自行定義自家網路環境，布局限在於軟硬體設備上。

## Slide 5: 背景知識
內送流量備援容錯機制 (Multihoming) [1]
  冗餘備援 (Redundant Link)
  負載平衡 (Load Balance)
  策略路由 (Policy Routing)
  頻寬聚集 (Bandwidth Aggregation)
EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
  等價多路徑路由 (Equal Cost Multipath Routing，ECMP) [2]
  不對等路徑度量負載平衡 (Unequal Cost Path Load Balancing) [3]

## Slide 6: 相關研究- Distributed Route Control to Load Balance
參考來源：[4][5]
Notes: 提到現在的邊界路由器有兩個或兩個以上的網路介面時，使用默認 (Default) 的方式與其他的邊界路由器通訊，為了避免會一直使用在相同單一路徑上，於是作者提出了貪婪 (Greedy) 算法使用動態方式解決一直在相同單一路徑上問題，貪婪算法是只看眼前的路徑誰的成本低就往哪一條路徑走，在這一篇 paper 作者提到使用的環境 link(s) cost 是相同的來做實驗測試。

## Slide 7: 相關研究 -Dynamic load-balanced routing in OpenFlow-enabled networks
參考來源：[6]
Notes: h1 to h16 之間進行網路視訊與通話，h1 要到 h16 有多種路徑選擇，現在 h1 發送出封包給上層 S1(有四條 link 路徑)，然後會判斷目前 link 流量路徑誰為最忙碌，誰最為輕鬆，必須把每個 link 都算出來，使用公式1的結果來選擇最輕路徑(lightest path)，進行通訊。

## Slide 8: Software Defined Networking (SDN)
參考來源：[7]
Notes: 傳統 TCP/IP 網路通訊協定下，為了呈現各種網路協定，發送傳輸路徑(Data Path)由硬體路由器(Router)決定，封包需要經過不停的拆裝和重組，在這樣情況下無法有效發揮網路頻寬。
OpenFlow 具體實現 SDN 架構技術，SDN 是由美國史丹佛大學 Clean State 提出 ，把路由器的控制平面(control plane) 從資料平面（data plane）中分離出來，以軟體方式實做。這個架構可以讓網路管理人員，在不更動硬體裝置的前提下，以中央控制方式，用程式重新規劃網路，為控制網路流量提供了新的方法，也提供了核心網路及應用創新的良好平台。

## Slide 9: OpenFlow 網路架構
參考來源：[8][9]
Notes: OpenFlow 網路環境包含三個主要部份：1. 定義網路封包傳輸路徑的 OpenFlow 路由表（Flow Table）；2. 決定網路封包流向的控制器（Controller）；3. 傳輸溝通用的 OpenFlow 協定（OpenFlow Protocol）。

## Slide 10: 網路拓撲架構圖
參考來源：[10][11]
Notes:   系統中主要包括了五個組成要件，第一個是建立控制核心 Ryu Controller ，用來與 Open vSwitch 建立連線通道並進行控制；第二個是 Open vSwitch ，用來管理內部使用者對外網路出入的介面；第三個是 SAPIDO，負責作為連接 3G/Wi-Fi；第四個是一台 HP 1410-24G Switch，負責連接底下所有不同 LAN 電腦；第五個是使用者電腦，扮演著客戶端的需求。
  第一個封包
  第二個封包

## Slide 11: 系統實作-環境
順序 | src IP address | src MAC | dst IP address | dst MAC | 描述
1. | 172.16.1.2 | 01:1a:92:02:34:95 | 163.22.21.84 | 00:05:5D:0B:44:31 | Client 1→R1
Notes: 1. PC1 傳送檔案給 server(163.22.21.84)
2. 當 R1 ovs0(eth1)收到封包，如果沒有比對到 rule 就使用 packet in 給 Controller
-Controller 判斷 R1(eth0 and eth2)link 目前使用流量選擇最低的
-修改 src_ip, src_mac, dst_mac(去), 修改 src_mac, dst_ip, dst_mac (回)
3. 新增 R1 rule
4. 將封包傳送到 SAPIDO
首先一開始啟動 Ryu Controller ，再來讓兩台 Open vSwitch 與 Ryu Controller 建立連線，當如果底下使用者需要對外存取資料時，
如果來源 IP 位址是內部網路，然而目地 IP 位址不是，Open vSwitch Packet in 給 Ryu Controller 來處理，等待 Ryu Controller 處理完後 Ryu Controller 會 Setup rule 給 Open vSwitch，如果是從 Internet 進來的封包 Open vSwitch 也會 Packet in 給 Ryu Controller，Ryu Controller 處理完後在 Setup rule 給Open vSwitch。

## Slide 12: 系統實作(cont.)-環境
順序 | src IP address | src MAC | dst IP address | dst MAC | 描述
2. | 172.16.1.2 | 00:05:5D:0B:44:31 | 163.22.21.84 | 00:1e:90:18:04:cc | R1→Controller

## Slide 13: 系統實作(cont.)-Load Balance 演算法

## Slide 14: 系統實作(cont.)-環境
順序 | src IP address | src MAC | dst IP address | dst MAC | 描述
3. | 172.16.1.2 | 00:1e:90:18:04:cc | 163.22.21.84 | 00:05:5D:0B:44:31 | Controller→R1

## Slide 15: 系統實作(cont.)-環境
順序 | src IP address | src MAC | dst IP address | dst MAC | 描述
4. | 192.168.2.2 | 00:22:b0:03:d0:4b | 163.22.21.84 | 00:d0:41:cb:7b:e9 | R1→SAPIDO

## Slide 16: 系統實作(cont.)-環境
順序 | src IP address | src MAC | dst IP address | dst MAC | 描述
5. | 172.16.1.2 | 01:1a:92:02:34:95 | 163.22.21.84 | 00:05:5D:0B:44:31 | Client 1→R1
Notes: 1. PC1 傳送檔案給 server(163.22.21.84)
2. 當 R1 ovs0(eth1)收到封包，如果沒有比對到 rule 就使用 packet in 給 Controller
-Controller 判斷 R1(eth0 and eth2)link 目前使用流量選擇最低的
-修改 src_ip, src_mac, dst_mac(去), 修改 src_mac, dst_ip, dst_mac (回)
3. 新增 R1 rule
4. 將封包傳送到 SAPIDO
首先一開始啟動 Ryu Controller ，再來讓兩台 Open vSwitch 與 Ryu Controller 建立連線，當如果底下使用者需要對外存取資料時，
如果來源 IP 位址是內部網路，然而目地 IP 位址不是，Open vSwitch Packet in 給 Ryu Controller 來處理，等待 Ryu Controller 處理完後 Ryu Controller 會 Setup rule 給 Open vSwitch，如果是從 Internet 進來的封包 Open vSwitch 也會 Packet in 給 Ryu Controller，Ryu Controller 處理完後在 Setup rule 給Open vSwitch。

## Slide 17: 系統實作(cont.)-環境
順序 | src IP address | src MAC | dst IP address | dst MAC | 描述
6. | 192.168.2.2 | 00:22:b0:03:d0:4b | 163.22.21.84 | 00:d0:41:cb:7b:e9 | R1→SAPIDO

## Slide 18: 系統實作(cont.)- Flow tables
R1 Flow tables
Table | Match | Action
0 | eth_type=0x0800, ipv4_src=172.16.1.1, ip_proto=6, tcp_src=44581, tcp_dst=3261, | Set eth_src=00:22:B0:03:D0:4B, Set eth_dst=00:d0:41:cb:7b:e9, Set ipv4_src=192.168.2.2, Set tcp_src=43103, Set Output:3

## Slide 19: 系統實作(cont.)-硬體規格
Controller
  CentOS 6.5 x64
  Ryu 3.6
  OpenFlow v1.3
R1(Chunghwa)
  CentOS 6.5 x64
  OpenvSwitch 1.11.0
SAPIDO
  10/100 Mbps (MB-1112)
  Ver2.0.28
Switch
  HP 1410-24G Switch

## Slide 20: 效能量測
指標
  Throughput(MRTG)
  Packet loss rate(ping)

## Slide 21: 效能量測(cont.)-實驗架構
Server : FreeBSD 9.0
OpenFlow Controller : CentOS 6.5
R1(OpenFlow Switch) : CentOS 6.5
Two SAPIDO

## Slide 22: 效能量測(cont.)-Throughput
圖表
  縱軸：Throughput(Bytes)
  橫軸：Time(sec)
  藍色：interface 1
  藍色：interface 2

## Slide 23: 效能量測(cont.)-Packet loss rate
圖表
  縱軸：Packet loss rate(%)
  橫軸：Packet Size(bytes)
  紅色：interface 1
  藍色：interface 2

## Slide 24: 結論
以 OpenFlow 實作出一個具有動態路由負載平衡功能，提供在中小企業都能使用的網路環境下。
優點：
  低成本
  可彈性
Notes: 提供一個中小企業都能自動化使用負載平衡，無需讓網路管理者來手動調整，減少額外的成本(例如：人力)。

## Slide 25: 未來展望
R1 and R2 中間多加一條 link，如果判斷 R1 這個路由器對外 Link(s) 超過一定的流量時，可以將部分封包導向 R2 對外 Link(s)上，繼續運作。
新增多個 Controller 來處理，減輕單個的負擔過重。

## Slide 26: 參考文獻
[1] Internet Draft, J. Abley, B. Black, and V. Gill,” Goals for IPv6 Site-Multihoming Architectures”, June 13, 2003.
[2] D. Thaler, C. Hopps,”Multipath Issues in Unicast and Multicast Next-Hop Selection” RFC 2991, Nov. 2000
[3] Unequal Cost Path Load Balancing ,[ http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/enhanced-interior-gateway-routing-protocol-eigrp/13677-19.html#topic1]
[4] A.S. Sairam, G. Barua, “Load Balancing Inbound Trafﬁc in Multihomed Stub Autonomous Systems,” Jan. 2009.
[5] A.S. Sairam, G. Barua, “Distributed Route Control Schemes to Load Balance Incoming Trafﬁc in Multihomed Stub Networks,” Jan. 2010.
[6] H. Long, Y. Shen, M. Guo, F. Tang, “LABERIO: Dynamic load-balanced routing in OpenFlow-enabled networks,” Mar. 2013.
[7]Rubio-Loyola J, Galis A, Astorga A, Serrat J, Lefevre L, Fischer A, et al. Scalable service deployment on software-defined networks. IEEE Communications Magazine, 2011; 49(12):84-93.
[8] N, McKeown, T. Anderson, H, Balakrishnan, G. Parulkar, L. Peterson, J. Rexford, ”OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks” ,Mar. 14, 2008
[9] OpenFlow Switch Speciﬁcation Version 1.3.0, [https://www.opennetworking.org/images/stories/downloads/sdn-resources/onf-specifications/openflow/openflow-spec-v1.3.0.pdf ]
[10] Open vSwitch, [http://openvswitch.org/]
[11] RYU, [http://osrg.github.io/ryu/]

## Slide 27: Demonstration

## Slide 28: 系統實作-OpenFlow 功能介紹
Controller-to-switch | 
Features | OpenFlow controller 一開始與OpenFlow switch 建立連線時，會交換如支援版本、Spanning Tree protocol （STP ）啟用、Flow table 內容等資訊。
Modify-State | 此訊息主要功能就是讓OpenFlow controller 能夠新增、修改或刪除OpenFlow table 內的flow entries。
Packet-out | OpenFlow controller 將封包藉由此訊息轉送至OpenFlow switch ，並且讓OpenFlow switch 依照訊息內的action 欄位處理封包的去向。
PortStatsRequest | OpenFlow controller 將 port stats 詢問此訊息轉送至 OpenFlow switch。
FlowStatsRequest | OpenFlow controller 將 flow stats 詢問此訊息轉送至 OpenFlow switch。

## Slide 29: 系統實作-OpenFlow 功能介紹(Cont.)
Asynchronous | 
Packet-in | OpenFlow Switch 會將收到的封包包上 OpenFlow 的標頭，並轉送給 OpenFlow controller 。此封包只有在action 欄位被設定成轉送封包給 OpenFlow controller 或是封包比對flow entry 時沒有成供比對到才會產生。
PortStatsReply | OpenFlow switch 將 port statistics 訊息回應轉至 OpenFlow controller。
FlowStatsReply | OpenFlow switch 將各自 flow statistics 訊息回應轉至 OpenFlow controller。

## Slide 30: 系統實作-OpenFlow 功能介紹(Cont.)
Symmetric | 
Hello | 當 OpenFlow switch 被設定要連線的 OpenFlow controller 資訊但還沒有與之建立連線時，隔一段時間就送出 Hello 訊息給 OpenFlow controller ，此訊息為建立連線的觸發訊息， OpenFlow controller 收到此訊息後才會開始發出 Feature 訊息。
Echo/Reply | 此訊息會讓 OpenFlow controller 與 OpenFlow switch 在固定時間內彼此交換訊息，以確定雙方的連線仍然有效。

## Slide 31: 研究背景(cont.)- Storyboard
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Notes: 現代社會裡到處人人都在使用網路，一但網路變慢，產生人的憤怒….
1. 在某一天的下午網路忽然變得好慢，於是系統部門(主管)，大發雷霆。
2. 打電話給網管人員，您們網路怎們管理的，速度怎麼跟烏龜一樣，不是前兩天才多租約了一條 link 。
3. 是的，但是具有 router 管理人目前正在跟老闆開會中，沒有辦法處理這件事。
4. 什麼...，那要多久才能解決這件事情呢???
5. 很抱歉...目前我沒有權限處理。
6. 到底該怎麼辦，怎麼每次都在開會時候才要打電話來。
7. 搞不懂，明明WAN2很順暢，流量卻老往WAN1跑??
8. 於是在下班後與朋友去喝一杯和訴苦，他朋友就告訴苦命網管人員別難過，告訴你，你知道OpenFlow嗎?使用它可以讓你在任何地方都能解決很多事情唷
9. 什麼...何時有了新的技術，一定要好好學會，於是苦命網管人員就日夜研究 OpenFlow 技術
10. 終於最後成功學會了，一直想追求的技術
11. 在過去網路環境，苦命網管人員需要不停的設定，
12. 有了 OpenFlow 技術網路拓撲環境就改變了，想讓流量往東走，流量就不會往西走
13. 於是開會去...
14. YA!有了 OpenFlow 技術就算在任何地方都能解決問題(開心)